АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧКАЛОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО  РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.07.2021                                   п. Чкаловский                                           № 45-п

Об утверждении  Плана улучшения наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования  Чкаловский  сельсовет на 2021-2022 годы и Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования  Чкаловский  сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения и обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемым для пожаротушения  на территории муниципального образования  Чкаловский  сельсовет,  руководствуясь   Уставом муниципального образования Чкаловский сельсовет постановляет:

1.Утвердить  План мероприятий по улучшению состояния наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования  Чкаловский  сельсовет на 2021-2022 годы ( приложению № 1).

2. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования  Чкаловский  сельсовет  (приложению № 2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех  форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

- уточнять перечень источники наружного противопожарного водоснабжения, вносить их в реестр и вести строгий учет их количества и технического состояния;

- определить порядок беспрепятственного доступа пожарного автомобиля на территорию предприятий, организаций и учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния;

- принять незамедлительные меры по устранению недостатков в системе наружного противопожарного водоснабжения, выявленных в ходе проведенной инвентаризации, детальной, контрольной проверок;

- оборудовать все источники наружного противопожарного водоснабжения и содержать их в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности «Свод Правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты»,  раздел «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- восстановить доступ к пожарным гидрантам, производить своевременную очистку люков пожарных гидрантов от грязи, льда и снега;

- принять меры по обеспечению беспрепятственного подъезда к источникам

4. Постановление вступает в силу со дня  подписания.

5. Контроль за исполнение  постановления оставляю за собой.

| Глава муниципального образования | И.Р. Хакимов |
| --- | --- |

Разослано:  в прокуратуру района,  в дело , руководителям  , организаций и учреждений всех  форм собственности

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Чкаловский сельсовет

от  16.07.2021   № 45 –п

План мероприятий по улучшению состояния наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования  Чкаловский  сельсовет на 2021-2022 годы

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования | Фазылов А.З. Толстых Ю.С. | Июль – август 2921 года |
| 2 | Проводить детальный анализ противопожарной обстановки на территории муниципального образования с выработкой конкретных решений по достижению требуемого уровня пожарной безопасности | Администрация Чкаловского сельсовета, старший пожарный Фазылов А.З. | Постоянно |
| 3 | Установка гидрантов на водопроводных сетях на территории муниципального образования при капитальном ремонте водопроводных сетей | Администрация Чкаловского сельсовета | 2021 – 2024 годы |
| 4 | Проведение наружного технического осмотра сетей, очистка от мусора, растительности территорий, прилегающих к водяным колодцам, башне Рожновского | МКП «Чкаловский» | Ежегодно в весенне- летний период |
| 5 | Проведение проверки, испытания, при необходимости текущего ремонта пожарных гидрантов, пожарных кранов на водонапорной башне Рожновского | Администрация Чка-ловского сельсовета, МКП «Чкаловский», старший пожарный Фазылов А.З. | Ежегодно (апрель – май) |
| 6 | Замена пришедших в негодность источников наружного противопожарного водоснабжения | Администрация Чкаловского сельсовета, МКП «Чкаловский» | Ежегодно |
| 7 | Подготовка источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне- летний и осеннее –зимний периоды | Администрация Чкаловского сельсовета, МКП «Чкаловский» | Ежегодно |
| 8 | Направление руководителям предпри-ятий, организаций и учреждений всех форм собственности рекомендаций о необходимости проведения проверок соответствия нормам пожарной безопасности источников противопо-жарного водоснабжения и инвентаря. | Администрация Чкаловского сельсовета | Ежегодно |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Чкаловский сельсовет

от  16.07.2021   № 45 –п

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на

территории муниципального образования Чкаловский сельсовет

Асекеевского района Оренбургской области

1 Общие положения

  - Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования Чкаловский сельсовет и обязательны для исполнения всеми руководителям предприятий, организаций и учреждений всех  форм собственности, расположенных на  территории муниципального образования, имеющих источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно – питьевой водопровод с расположенными на нём пожарными гидрантами, пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3 Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несут учреждения и организации, в ведении которых  они находятся.

1.4 Подразделение пожарной охраны муниципального образования Чкаловский сельсовет имеет право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2 Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам

противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников наружного противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в

исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности ( Свод Правил СП 8.13130.2009). Ко всем источникам наружного про-тивопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети наружного противопожарного водопровода низкого

давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд.

2.5 Водонапорные башни должен быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой для забора воды пожарной техникой и иметь подьезд шириной не менее 3,5 м.

2.6. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их

работоспособности.

3 Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. Предприятия и организации, имеющие источники наружного противопожарного водоснабжения, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников наружного противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, их собственники  совместно с Государственной противопожарной службой  проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка наружного противопожарного водоснабжения проводится 2 раза в год: в

весенне-летний  и осенне-зимний периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

-наличие на видном месте указателя установленного образца;

-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

-состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от

грязи, льда и снега;

-работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

-герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

-работоспособность сливного устройства;

-наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6 При проверке водонапорных башен проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к водонапорной башне;

- наличие патрубка с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой.

3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного противопожарного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4 Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Администрации

МО Чкаловский сельсовет создается комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления МО Чкаловский сельсовет, муниципальной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора, собственники источников наружного противопожарного водоснабжения.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей,

количество водопроводных вводов;

- наличие насосов-повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, колодцев.

4.5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.

4.6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5 Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

5.1. Лица, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности, провести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с местным территориальным отделом надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Оренбургской области.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, лица, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить администрацию МО Чкаловский сельсовет и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.

6 Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних

условиях.

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.